停电安排2018-4-28

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV河莲线 | 2018年5月2、3日08:00-18:30 | 检修线路。 计划工作时间：2018年5月2、3日08:30-18:00 | 送电检修所 | 无用户停电 |
| 2 | 35kV蔗仁线305开关至017#杆； 10kV桂巽线、仁义线 | 2018年5月2日07:00-19:00 | 1、拆除110蝴信线Ⅰ、Ⅱ011#～012#塔导地线、拆除110信旺线022#～023#塔导地线跨越施工； 2、架设新建A四回路GA9#塔～M1#塔、蝴信线012#塔、N2#塔导地线跨越施工。 计划工作时间：2018年5月2日07:30-18:30 | 湘江电力 | 10kV桂巽线、仁义线用户停电。 |
| 3 | 10kV信农线DL909-1 | 2018年5月3日08:00-14:00 | 砍伐高杆植物。 计划工作时间：2018年5月3日08:00-14:00 | 信都所 | 10kV信农线DL909-1后段用户停电。 |
|  | 10kV保福线 | 2018年5月5日08:00-14:30 | 将10kV种蓄场支线01#杆跌落开关更换成高压真空开关。 计划工作时间：2018年5月5日08:30-14:00 |  | 10kV保福线用户停电 |
| 4 | 10kV道南线DL9017-1 | 2018年5月4日09:00-18:00 | 1、加装10kV道南线狮山支线开关； 2、砍伐竹木 计划工作时间：2018年5月4日09:00-18:00 | 沙田所 | 10kV道南线DL9017-1后段用户停电 |
| 5 | 10kV水芳线 | 2018年5月4日07:00-19:00 | 水口镇水口文化中心10kV线路迁移。 计划工作时间：2018年5月4日07:30-18:30 | 湖南湘乡市电力建设有限公司 | 10kV水芳线用户停电 |
| 6 | 35kV八莲线332开关至G3324刀闸 | 2018年5月4日07:30-12:30 | 1、35kV贺高变主变高压侧339开关年检。 计划工作时间：2018年5月4日08:00-12:00 | 变电检修所 | 35kV贺高变用户转10kV南鹅Ⅱ线供电。 35kV远东国贸、江滨华府、经成大厦用户停电 |
|  | 35kV贺高变主变 | 2018年5月4日07:30-18:30 | 35kV贺高变主变年检及处理风扇故障。 计划工作时间：2018年5月4日08:00-18:00 |  | 无用户停电 |
|  | 35kV贺高变10kV母线; 10kV南鹅Ⅱ线DL922-8至913开关段线路 | 2018年5月6日12:30-17:30 | 35kV贺高变10kV母线及间隔年检。 计划工作时间：2018年5月6日13:00-17:00 |  | 10kV南鹅Ⅱ线DL922-8至河南变段线路转河南变供电。 10kV南鹅Ⅱ线杨梅变台用户停电; 10kV贺高线、官洞线全线用户停电； |
|  | 10kV南鹅Ⅱ线913至DL922-2开关段线路 | 2018年5月6日7:30-18:30 | 贺州南环路扩建（贺州大道至东鹿大道段）10kV及低压线路迁改工程。 计划工作时间：2018年5月6日8:00-18:00 | 广西坤宇 | 10kV南鹅Ⅱ线913至DL922-2开关段线路台用户停电; |
| 7 | 10kV新街线 | 2018年5月5日 8:00-17:30 | 迁移10kV新街线农贸小区支线3#、4#电杆及10kV线路。 计划工作时间：2018年5月5日8:30-17:00 | 步头所 | 10kV新街线用户停电 |
|  |  | 2018年5月6日 8:00-17:30 | 处理10kV新街台区变压器对地距离不足安全隐患。 计划工作时间：2018年5月6日8:30-17:00 |  |  |
| 8 | 10kV黄三Ⅱ线（八陶Ⅱ线） | 2018年5月5日 8:00-16:30 | 1、处理一中支线安全隐患；2、T接八陶II线43#杆（T接广济医院）跳线； 3、砍伐竹木；4、处理35#支01#杆安全隐患。 计划工作时间：2018年5月5日8:30-16:00 | 城西所 | 10kV黄三Ⅱ线用户停电 |
|  | 10kV南芳线DL914-8 | 2018年5月5日 8:30-12:00 | 砍伐竹木。 计划工作时间：2018年5月5日8:30-12:00 |  | 10kV南芳线DL914-8后段用户停电 |
|  | 10kV学院线 | 2018年5月6日 8:00-15:00 | 砍伐竹木 、线路维护。 计划工作时间：2018年5月6日8:30-14:30 |  | 10kV学院线用户停电。 |
| 9 | 10kV将军线DL9214-1至DL9214-8段线路 | 2018年5月5日 8:30-11:00 | 康城一品地块施工用电配电工程。 计划工作时间：2018年5月5日8:30-11:00 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 10kV将军线DL9214-1至DL9214-8段线路用户停电 |
| 10 | 10kV南修线DL916-3 | 2018年5月6日07:00-17:00 | 1、贺州市江南中路堤及东路工程Ⅲ标段盘古河段线路迁移工程：安全隐患整改。 2、鹅塘二中新址整改线路对地距离不够。 计划工作时间：2018年5月6日07:00-17:00 | 1湖南湘乡市电力建设有限公司； 2、桂林利源 | 10kV南修线DL916-3后段用户停电 |
| 11 | 10kV城道线DL9091-1 | 2018年5月8日 8:00-15:00 | 1、更换10kV城道线909-3开关(烧坏); 2、全线需砍伐竹木 计划工作时间：2018年5月8日8:00-15:00 | 沙田所 | 10kV城道线DL9091-1用户停电 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一八年四月二十八日