停电安排2018-5-11

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV水车线 | 2018年5月14日08:30-16:30 | 全线维护、砍伐竹木。 计划工作时间：2018年5月14日09:00-17:00 | 水口所 | 10kV水车线用户停电。 |
| 2 | 10kV松鹅线象坪支线DL905-1 | 2018年5月15日09:00-14:00 | 清理线路通道高杆植物。 计划工作时间：2018年5月15日09:00-14:00 | 仁义所 | 10kV松鹅线象坪支线DL905-1后段用户停电 |
| 3 | 10kV水芳线G911-1 | 2018年5月16日07:00-17:00 | 大修技改：水口镇水口文化中心10kV线路迁移。 计划工作时间：2018年5月16日07:00-17:00 | 湖南湘乡市电力建设有限公司 | 10kV水芳线G911-1后段用户停电。 |
| 4 | 110kV近区变 10kV大隧线；石板尾线；桂山线；北源线 | 2018年5月16日07:00-18:00 | 桂东调度安排：近区变10kV母线检修（更换10kV岑溪Ⅰ线9041刀闸） | 桂东调度安排 | 10kV大隧线、石板尾线、桂山线、北源线用户停电 |
| 5 | 35kV西狮线 | 2018年5月17日07:00-17:30 | 线路维护，更换加固并沟线夹。 计划工作时间：2018年5月17日07:30-17:00 | 送电检修所 | 06:30-07:30停35kV狮洞变、公会变、大平变、水口变，转苍梧网供电。 17:00-18:00（西狮线工作结束）停35kV狮洞变、公会变、大平变、水口变，转桂源网供电。 |
| 6 | 10kV西堂线DL912-5 | 2018年5月19日08:30-14:30 | 砍伐竹木、处理安全隐患。 计划工作时间：2018年5月19日08:30-14:30 | 城西所 | 10kV西堂线DL912-5后段用户停电 |
| 7 | 信都变 10kV信街线DL9203-7 | 2018年5月19、20日07:00-19:00 | 粤桂产业合作示范区棚户区改造-平龙安置小区项目10kV电力线路迁移工程。 计划工作时间：2018年5月19、20日07:00-19:00 | 桂林利源水电建设有限公司 | 10kV信街线DL9203-7后段用户停电 |
| 8 | 110kV灵峰变 10kV灵灵线、灵通、灵水线 | 2018年5月19、20日08:00-19:00 | 设备年检、缺陷处理 | 桂东调度安排 | 10kV灵灵线、灵通线、灵水线用户停电。 |
| 9 | 10kV西达Ⅱ线DL927-2 | 2018年5月20日8:30-16:00 | 砍伐竹木、处理安全隐患。 计划工作时间：2018年5月20日8:30-16:00 | 城西所 | 10kV西达Ⅱ线DL927-2后段用户停电 |
| 10 | 10kV河西线、南木线 | 2018年5月20日8:00-14:00 | 高考保供电前对线保区高杆植物清障以及对线路开关、导线、绝缘子、避雷器等进行检查。（同杆架设） 计划工作时间：2018年5月20日8:30-14:30 | 贺街所 | 10kV河西线、南木线用户停电 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一八年五月十一日